## Slide 1: Вклад ИПА РАН в подготовку ITRF2020
С. Миронова1, С. Курдубов1 и Е. Скурихина1
1ИПА РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

## Slide 2: Каталоги ITRF
Центр ITRS Международной службы вращения Земли в течение 1989-2014 г. создал 12 реализаций земной системы отсчета:
ITRF89, ITRF90, ITRF91, ITRF92, ITRF93, ITRF94, ITRF96, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005, ITRF2008, ITRF2014

## Slide 3: Каталоги ITRF
Каталог ITRF2014:
Создавался на основе глобальных решений по техникам ГНСС, РСДБ, ЛЛС, ДОРИС. IVS предоставляла решение, в котором определялись координаты 158 станций из 5796 сессий с 1979 по 2014 год
Следующий каталог ITRF2020:
Создается на основе рядов координат станций и ПВЗ по четырем техникам, еженедельных из ДОРИС и ЛЛС, ежедневных из ГНСС, суточных РСДБ сессий.

## Slide 4: Проект ITRF2020
01.2019
Начало работы центров анализа РСДБ, ГНСС, СЛЛ, ДОРИС наблюдений
02.2021
Центры анализа: Предоставление индивидуальных решений
05.2021
Центры комбинирования: Комбинирование индивидуальных решений
06.2021
Центры комбинирования: Предварительный каталог ITRF2020
10.2021
Центр ITRS: Окончательный каталог ITRF2020

## Slide 5: Проект ITRF2020

## Slide 6: Участие различных центров анализа в создании ITRF2020 (информация с сайта IVS за февраль 2021)
Организация | Программа | S/X | VGOS
Всего сессий |  | 6555 | 39
ASI (Italian Space Agency) | Calc/Solve | 6466 | 38
BKG (Federal Agency for Cartography and Geodesy) | Calc/Solve | 6084 | 38
DGFI-TUM (Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut) | DOGS-RI | 6456 | 38
GFZ (German Research Centre for Geosciences) | PORT | 6514 | 38
GSFC (Goddard Space Flight Center) | Calc/Solve | 6469 | 38
IAA (Institute of Applied Astronomy) | QUASAR | 6490 | 23
NMA (Norwegian Mapping Authority) | Where | 6468 | 38
OPA (Observatoire de Paris) | Calc/Solve | 6481 | 38
OSO (Onsala Space Observatory, Sweden) | ASCOT | 6519 | 38
VIE (Vienna University of Technology) | VievS | 6391 | 38
USNO (United States Naval Observatory) | Calc/Solve | 5931 | -

## Slide 7: Участие различных центров анализа в создании ITRF2020 (H. Hellmers, IVS Analysis Workshop, 13.09.2021)

## Slide 8: Участие различных центров анализа в создании ITRF2020 (H. Hellmers, IVS Analysis Workshop, 13.09.2021)

## Slide 9: Участие различных центров анализа в создании ITRF2020 (H. Hellmers, IVS Analysis Workshop, 13.09.2021)

## Slide 10: Параметризация
координаты станций (,,)
координаты источников (, )
исключить источники с менее чем 4 наблюдениями
ПВЗ (,, , ,,,)

## Slide 11: Новые модели для ITRF2020
Галактическая аберрация
, мкс дуги/год
Гравитационная деформация
данные IVS (2019 год)
Высокочастотные ПВЗ
модель Desai (состоит из 159 гармоник)

## Slide 12: Уточненные координаты станции Светлое

## Slide 13: Глобальное решение
6072 сессий, 13.8 млн задержек
218 станций проводили наблюдения 4662 источников с 1979 по 2020 годы
Глобальные параметры:
координаты и скорости станций (,,,,,)
координаты источников (, )
Локальные параметры:
,,,,
влажная тропосферная задержка в зените (+ линейный тренд)
тропосферные градиенты
часы станций (+ квадратичный тренд)
Стохастические параметры:
влажная тропосферная задержка в зените
часы станций

## Slide 14: Сравнение глобального решения и каталогов других центров с опорным каталогом ICRF3
Каталог 1 | Каталог 2 | мкс дуги | , мкс дуги | СКО мкс дуги | СКО , мкс дуги
ICRF3 | iaa2020 | 9 | -20 | 49 | 82
 | asi2020a | -6 | 2 | 40 | 71
 | aus2021a | 3 | -8 | 45 | 63
 | bkg2021a | -10 | -4 | 46 | 71
 | opa2021a | 5 | -28 | 60 | 79
Каталог 1 | Каталог 2 |  |  |  | 
ICRF3 | iaa2020 | 9 | -20 | 49 | 82
 | asi2020a | -6 | 2 | 40 | 71
 | aus2021a | 3 | -8 | 45 | 63
 | bkg2021a | -10 | -4 | 46 | 71
 | opa2021a | 5 | -28 | 60 | 79

## Slide 15: Сравнение глобального решения с ITRF2014
Эпоха | Величина/ Ошибка | , мм | , мм | , мм |  | , мс дуги | , мс дуги | , мс дуги
2010 | Величина | 2.6805 | -2.1972 | -2.0658 | 5.6e-10 | -0.08363 | -0.10508 | 0.00354
 | Ошибка | 0.2388 | 0.2336 | 0.2243 | 3.6e-11 | 0.00857 | 0.00891 | 0.00799
2020 | Величина | -0.3580 | 7.1312 | -0.7267 | 7.0e-10 | 0.19083 | 0.09383 | -0.04666
 | Ошибка | 0.3146 | 0.3064 | 0.3007 | 4.6e-11 | 0.01167 | 0.01168 | 0.01008
2030 | Величина | -5.1487 | 18.2434 | 1.7664 | 1.0e-09 | 0.52184 | 0.30853 | -0.13104
 | Ошибка | 0.4561 | 0.4428 | 0.4363 | 6.5e-11 | 0.01714 | 0.01702 | 0.01420
Эпоха | Величина/ Ошибка |  |  |  |  |  |  | 
2010 | Величина | 2.6805 | -2.1972 | -2.0658 | 5.6e-10 | -0.08363 | -0.10508 | 0.00354
 | Ошибка | 0.2388 | 0.2336 | 0.2243 | 3.6e-11 | 0.00857 | 0.00891 | 0.00799
2020 | Величина | -0.3580 | 7.1312 | -0.7267 | 7.0e-10 | 0.19083 | 0.09383 | -0.04666
 | Ошибка | 0.3146 | 0.3064 | 0.3007 | 4.6e-11 | 0.01167 | 0.01168 | 0.01008
2030 | Величина | -5.1487 | 18.2434 | 1.7664 | 1.0e-09 | 0.52184 | 0.30853 | -0.13104
 | Ошибка | 0.4561 | 0.4428 | 0.4363 | 6.5e-11 | 0.01714 | 0.01702 | 0.01420

## Slide 16: Результаты
Обновлены априорные данные и модели в программном комплексе QUASAR в соответствии с рекомендациями IERS по созданию ITRF2020.
Получены суточные SINEX файлы 6594 сессий. Результаты обработки отправлены в центр комбинирования IVS.
Проведено глобальное решение 6072 сессий. Полученный в результате каталог источников соответствует по уровню точности каталогам других центров анализа.